屋面树脂瓦设备、仿古琉璃瓦生产线（联系人：陈经理13776240160）

主要技术参数

| 主机型号Model | SJZ80/156 +SJ50/30 |
| --- | --- |
| 制品宽度Product width (mm) | 880/1050 |
| 制品厚度Product Thickness(mm) | 2-3 |
| 波距Pitch of waves（mm） | 160 |
| 波长Wave length（mm） | 220 |
| 波高（Wave height mm） | 30 |
| 主机功率Extruder power(kw) | 55 |
| 最大挤出产量Max. extrusion capacity(kg/h) | 300-400 |

适用用范围：
主要应用于平改坡、别墅、移动房屋、园林楼阁等屋面领域。

产品介绍:
该产品是采用国外先进技术研制而成，专为腐蚀性厂房和重酸雨地区而设计的新一代永久屋面材料。 
该产品采用两层共挤技术一次加工完成，每层材料各有功能
表面材料：为超耐候树脂，确保产品的耐久性和耐化学腐蚀性能；
底层材料：为白色韧性材料，以增大厂房的空间感和光亮度。
两种不同材质赋予了产品各自的功能特点，表面光滑并且有机结合在一起，使新一代APVC防腐复合浪板解决了产品耐久性、耐腐蚀性、刚性小、空间感和美观等问题。

880型或1050型 PVC合成树脂瓦、琉璃瓦生产线配置

| 序 号 | 设 备 | 数量 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 弹簧上料机 | 1台 | 面议 |  |
| A2 | SJZ80/156锥形双螺杆挤出机 | 1台 | 面议 |  |
| A3 | SDG50干燥料斗（含真空上料） | 1台 | 面议 |  |
| A4 | SJ50/30单螺杆挤出机 | 1台 | 面议 |  |
| A5 | 成型模具 | 1台 | 面议 |  |
| A6 | 分配器 | 1台 | 面议 |  |
| A7 | 水温控制器 | 1台 | 面议 |  |
| A8 | 压花辊 | 1台 | 面议 |  |
| A9 | 切边装置 | 1套 | 面议 |  |
| A10 | 琉璃瓦成型机 |  |  |  |
| A11 | 切割机 |  |  |  |
| A12 | 堆放架 |  |  |  |
| A13 | SMP400磨粉机 | 1台 | 面议 |  |
| A14 | PC400破碎机 | 1台 | 面议 |  |
| A15 | SRL-Z500/1000L高速混合机组 | 1台 | 面议 |  |
| A16 | DTC-1000螺旋上料机 | 1台 | 面议 |  |
| A17 | 脊瓦机(含烘箱) | 1台 | 面议 |  |
| 合计 | 面议 |

注：具体方案请来电沟通或实地考察

合成树脂瓦的安装: 
安装注意事项：
檩条可选用方管(60×40×3mm)或C型钢(100×50×20×3mm)或防腐木方(60×40mm)。
檩条间距为660mm，由下往上排列。
主瓦安装时要根据当地分向，逆向安装。搭接一个瓦波，两侧同时进行。
安装正脊瓦时将第一张脊瓦截掉一段后再安装。
正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜脊瓦安装完毕后，再安装三通瓦。固定件为专用配件。固定时，先用电钻钻孔，孔径要比钩钉丝杆大2mm。
自攻螺丝建议选用直径6.3mm。
树脂瓦的安装方法跟采钢瓦的安装方法是一样的，其实只要是搭棚工或者做钢结构的工人都不用教就能会的，安装方法简便快捷。

合成树脂瓦的特性: 
   色彩持久：合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐侯性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下,仍能保持其颜色的稳定性。
   卓越的承载力：合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，合成树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑距离660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。 
     隔音效果好：经实验证明：在遭受暴雨﹑大风等外界噪音影响时，树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。 
   抗冲击，耐低温性能好：合成树脂瓦具有较强外承受能力。经实验1公斤钢球从3m高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

优异的耐腐蚀性：树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明:在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。 
   保温隔热性能优异：合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/200。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到最佳。 
   自清洁性能优：合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。

体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数为4.9×10-5mm/mm/℃,同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。 
   卓越的防水性能：合成树脂瓦所选用的高耐侯性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。产品宽度比传统瓦宽45％，屋面接缝少，因此合成树脂瓦比传统瓦的防水性能大大提高。 
   优异的绝缘性能：合成树脂瓦是绝缘产品，遇到意外放电也会完好无损。 
   耐火性强：合成树脂瓦属难燃材料。 
   安装快捷：合成树脂瓦有效宽度960mm，铺装效率高;重量轻，容易装卸;安装配件齐全。设计请参照《平屋面改坡屋面建筑构造》03J203标准图集。 
   绿色环保：合成树脂瓦不含石棉及放射性元素，并可回收利用，完全符合绿色环保要求。