主要用于破碎清洗塑料瓶、塑料桶、可乐瓶、矿泉水瓶等PET片料

1. 该套设备主要用于破碎清洗塑料瓶、塑料桶、可乐瓶、矿泉水瓶等PET片料。

2. 整套机组具有结构合理、自动化程度高、耗电量低、清洗量大、洗料干净、使用寿命长等优点。

3. 经过整条流水线设备处理后，化纤厂可直接抽丝再利用，及用于生产PET打包带，生产无需后续清理处理。

4. 按生产能力可分为：500kg/h和800~1000kg/h两种规格，欢迎各界人士来电来函垂询洽谈！

5. 对于粉碎物料的大小要求可以通过合理更换筛网来获得不同尺寸和形状的粉碎制品。

| 序号 | 设备组成 | 设 备 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮带输送机 | 经过分拣的瓶子由该机输送到破碎机内 |
| 2 | 破碎机 | 专为PET瓶体破碎设计的破碎机，具有入料顺畅、输出稳定、耗能低、震动噪音值低、结构牢固、维护成本低、使用寿命长等特点。本机为湿式粉碎，除利用水的冲击力加强PET碎片清洗效果外，又因水的冷却作用，降低磨擦热，使刀具减少耗损，筛网孔为直径30mm，或根据用户要求确定 |
| 3 | 螺旋输送机 | 将破碎和初步清洗过的料输送到水平清洗机内 |
| 4 | 水平清洗机 | 对瓶片料进行摩擦搓洗，进一步将粘附在瓶片料上的标签和杂质进行清洗，为后道漂洗做准备，杂质从下部孔板中不断被分离出去 |
| 5 | 双螺杆漂洗机 | 进一步对瓶片料进行搓洗，利用重力与浮力的效应和瓶体与标签间质量、面积比的差异，去除已分离但与瓶片料相混的标签 |
| 6 | 螺旋输送机 | 输送物料至蒸汽清洗机 |
| 7 | 蒸汽清洗机 | 采用蒸汽加热(锅炉由用户自备)，结合机械力，化学力和热力的作用，使废PET瓶片料所含的杂质(指环境污染物等)与之分离 |
| 8 | 螺旋输送机 | 输送物料至水平清洗机 |
| 9 | 水平清洗机 | 对瓶片料进行摩擦搓洗，进一步分离瓶片料上的残留的标签及杂质，杂质从下部孔板中不断被分离出去 |
| 10 | 双螺杆漂洗机 | 两台双螺杆漂洗机最后一次对瓶片料进行搓洗，去除已分离但与瓶片料相混的标签及杂质等 |
| 11 | 双螺杆漂洗机 |  |
| 12 | 脱水机 | 对清洗后的瓶片料进行初次脱水 |
| 13 | 旋风料仓 | 将瓶片料送入脱水机 |
| 14 | 脱水机 | 进行第二次脱水 |
| 15 | 干燥机 | 对脱水后的瓶片料进行干燥 |
| 16 | 风送装置 | 将瓶片料送入储料仓 |
| 17 | 储料仓 | 存放物料 |

流程图介绍->参数->开包机 -> 粗过滤滚筒 -> 脱标机 -> 粉碎机 -> 漂洗机 -> 脱水机 -> 干燥机 -> 分标机

该系统引进欧洲、美国、日本之技术精华，结合本公司五十三年设备生产经验，针对压扁和圆瓶的特点，设计了多种形式的，满足各种状态的脏PET瓶料。由国内同行采用的传统蒸锅改为最新技术连续出料蒸锅。控制系统采用PLC，电器设备全部采用进口品牌，也可根据用户要求进口进口主要部件，从而达到欧洲技术，中国制造的特点。
500-2000kg/h PET瓶子破碎清洗线配置:

| 序号 | 设备名称 | 总功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开包机 | 15-18.7kw | 1台 |  |
| 2 | 皮带输送机 | 1.1-3kw | 1台 |  |
| 3 | 滚筒筛选机 | 4-7.5kw | 1台 |  |
| 4 | 皮带输送机 | 1.1-3kw | 1台 |  |
| 5 | 脱标机 | 20.5-29.5kw | 1台 |  |
| 6 | 皮带输送机 | 1.1-3kw | 1台 |  |
| 7 | 分选皮带输送机 | 2.2-5.5kw | 1台 |  |
| 8 | 皮带输送机 | 1.1-3kw | 1-2台 |  |
| 9 | 破碎机 | 30-160kw | 1-2台 |  |
| 10 | 正反螺旋送料机 | 2.2-4kw | 1台 | 根据实际看是否需要 |
| 11 | 螺旋送料机 | 2.2-5.5kw | 1台 |  |
| 12 | 双螺杆漂洗水槽 | 12.3-14.5kw | 1台 |  |
| 13 | 螺旋送料机 | 2.2-5.5kw | 1台 |  |
| 14 | 蒸汽清洗机 | 7.5-26.8kw | 1台 |  |
| 15 | 螺旋送料机 | 2.2-5.5kw | 1台 |  |
| 16 | 摩擦清洗机 | 22.75-90.5kw | 1-2台 |  |
| 17 | 双螺杆漂洗水槽 | 12.3-14.5kw | 1台 |  |
| 18 | 螺旋送料机 | 2.2-5.5kw | 1台 |  |
| 19 | 卧式脱水机 | 22.75-90.5kw | 2台 |  |
| 20 | 旋风分离器 | 0.5-1立方 | 1台 | 根据实际看是否需要 |
| 21 | 干燥系统 | 40-70kw | 1台 |  |
| 22 | Z型分标机 | 3.7-5.5kw | 1台 |  |
| 23 | 风送系统 | 5.5-15kw | 1台 |  |
| 24 | 储料仓 | 1-2立方 | 1台 |  |
| 25 | 控制系统 | 1、采用ABB 变频器 2、采用欧姆龙温控表，西门子接触器 | 1套 |  |